## Slide 1: Proposta de solução para Rede de Esgoto CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS

## Slide 2
1. OBJETIVOS
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Apresentar propostas de soluções para o problema recorrente da rede de esgoto do Condomínio Residencial Village Thermas das Caldas.

## Slide 3
SITUAÇÃO ATUAL DO CONDOMÍNIO
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Uso de fossas sépticas
Rede de drenagem antiga
Não aderente a norma NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos
Mapeamento: total de 37 fossas sépticas no território do condomínio, sendo:
  Pitangueiras: 06 fossas – 94 unidades (01 x 16)
  Orquídeas: 06 fossas – 99 unidades (01 x 17)
  Bougainvilles: 09 fossas – 106 unidades (01 x 12)
  Jacarandás: 03 fossas – 58 unidades (01 x 19)
  Azaléias: 8 fossas – 114 unidades (01 x 14)
  Gardênias: 5 fossas – 78 unidades (01 x 16)

## Slide 4
SITUAÇÃO ATUAL DO CONDOMÍNIO
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Necessidade constante de serviços de esvaziamento
  Problema: Entupimentos, vazamentos, mau cheiro e transbordamentos.
  Soluções:
    Limpeza periódica por empresa autorizada (recomendado: a cada 1 a 3 anos, conforme uso).
    Inspeções técnicas regulares (verificação de rachaduras, obstruções, nível de lodo).
    Contrato de manutenção preventiva com empresa especializada.

## Slide 5
SITUAÇÃO ATUAL DO CONDOMÍNIO
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Das soluções, o que tem sido aplicado?
  Limpeza periódica por empresa autorizada (recomendado: a cada 1 a 3 anos, conforme uso).
  Inspeções técnicas regulares (verificação de rachaduras, obstruções, nível de lodo).
  Contrato de manutenção preventiva com empresa especializada.

## Slide 6
SITUAÇÃO ATUAL DO CONDOMÍNIO
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Atualmente se tem o serviço de esvaziamento de fossas
  O serviço de esvaziamento (limpa fossa) é um serviço necessário, que pode gerar:
  Despesas excessivas.
  Ambiente insalubre.
  Mau cheiro constante.
  Alto risco de dano ambiental, com possibilidade de contaminação do solo (já existente) e do lençol freático.
  Sujeitos a autuações e sanções dos órgãos ambientais.
  Não atende as necessidades do condomínio.

## Slide 7
PROPOSTA DE SOLUÇÕES
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Construir mais fossas e contratar serviços e Manutenção preventiva
Individualmente, cada unidade construir sua própria fossa com uso de biodigestores
Instalar uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE
Não se fazer nada (também é uma solução)

## Slide 8
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – CONSTRUIR FOSSAS
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Construir mais fossas e contratar serviços e Manutenção preventiva

## Slide 9
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – CONSTRUIR FOSSAS
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Construir mais fossas e contratar serviços e Manutenção preventiva
Não resolve o problema estrutural de tratamento e descarte, apenas retêm sólidos e fazem tratamento parcial dos efluentes.
O restante do esgoto líquido precisa ser absorvido pelo solo (sumidouro) ou tratado por outro sistema. Se a área do condomínio já tem várias fossas, o solo pode ficar saturado, causando mau cheiro, efluente retornando à superfície e contaminação do lençol freático.
  Permanece o alto risco de contaminação do solo e da água
  Legalmente pode ser inviável ou proibidos
    Segundo normas da ABNT (NBR 7229 e NBR 13969) e órgãos ambientais estaduais, a multiplicação de fossas não pode ser feita sem licenciamento ambiental, projeto técnico assinado por engenheiro e respeito a afastamentos mínimos entre fossas, edificações, poços, cursos d’água e divisas.

## Slide 10
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – CONSTRUIR FOSSAS
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Mais fossas = mais custo, mais manutenção
Pode mascarar o verdadeiro problema
Conclusão:
Construir mais fossas é paliativo, aumenta riscos sanitários e legais, e pode trazer mais prejuízos do que benefícios.
O ideal é tratar a causa: demanda mal dimensionada, falta de manutenção, uso incorreto e ausência de planejamento técnico.

## Slide 11
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – CONSTRUIR FOSSAS
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Construir Fossas
Individuais

## Slide 12
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – FOSSAS INDIVIDUAIS
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Fragmenta a responsabilidade e dificulta o controle sanitário
Em vez de um sistema centralizado e gerido pelo condomínio, cada unidade passa a cuidar (ou não) da sua própria fossa
  Aumenta o risco de contaminação do solo e da água
  Vai contra o conceito de coletividade condominial
  Dificulta ou inviabiliza o licenciamento ambiental
  Pode sair mais caro e dar mais trabalho no médio prazo
    Custo por unidade: Construção de fossa, filtro, sumidouro: R$ 3 mil a R$ 6 mil por casa;
    Manutenção periódica individual: R$ 300 a R$ 500 por limpeza;
    Fiscalização ou reparos emergenciais: responsabilidade individual, mas impacto coletivo.

## Slide 13
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – CONSTRUIR FOSSAS
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE

## Slide 14
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – INSTALAÇÃO DE ETE
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Definição:
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é um sistema que tem como objetivo remover os poluentes presentes no esgoto sanitário, tornando-o adequado para devolução ao meio ambiente ou reúso, dentro dos padrões ambientais exigidos.

## Slide 15
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – INSTALAÇÃO DE ETE
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Funcionamento básico:
Coleta do esgoto doméstico.
Tratamento físico, químico e/ou biológico.
Redução de matéria orgânica, patógenos e sólidos.
Lançamento do efluente tratado no solo, rios ou para reuso não potável.

## Slide 16
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Benefícios:
✅ Solução ambientalmente sustentável.
✅ Elimina a dependência de fossas sépticas.
✅ Reduz riscos de contaminação do solo, lençol freático e aquíferos.
✅ Melhoria na qualidade de vida, higiene e saúde pública.
✅ Atende às exigências ambientais e evita sanções.
✅ Reduz odores e contaminação do ambiente.
✅ Menor impacto ambiental comparado às fossas tradicionais.
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – INSTALAÇÃO DE ETE

## Slide 17
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
💧 Solução definitiva e sustentável para o tratamento de esgoto.
💰 Reduz custos operacionais a médio e longo prazo.
🌱 Protege o meio ambiente, o solo, a água e a saúde dos moradores.
✅ Atende às normas ambientais, sanitárias e urbanísticas.
🏠 Garante qualidade de vida e valorização patrimonial do condomínio.
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – INSTALAÇÃO DE ETE

## Slide 18
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Aspecto | Fossas Sépticas | ETE
Capacidade | Limitada | Alta, atende grandes demandas (condomínios)
Manutenção | Limpa fossa periódico | Manutenção técnica programada
Custo operacional | Alto custo com limpezas constantes | Reduzido após implantação
Risco ambiental | Alto (infiltração, contaminação) | Baixo, com tratamento adequado
Eficiência Sanitária | Baixa em alta demanda | Alta
Atendimento as nomas | Parcial | Total
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – COMPARATIVO

## Slide 19
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – VALORES
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Construir mais fossas e contratar serviços e Manutenção preventiva
Estimativa de custo – Sistema coletivo para 16 unidades:
Capacidade estimada de esgoto:
  Consumo médio: 200 L/dia por pessoa x 4 pessoas por casa → Volume diário: ~12.800 litros/dia (12,8 m³/dia)
  Custo total estimado: R$ 45.000,00 a R$ 70.000,00
  Individual: R$ 2.812,50 a R$ 4.375,00
  Link do calculo disponível em:

## Slide 20
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – VALORES
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Implantar ETE
Processo de Lodos Ativados com Sistema de Reúso, abrange:
  Gradeamento e Desanarador, Tanque, Reator Biológico, Desinfecção
  R$ 1.194.600,00
Implantação de Rede Coletora de Esgoto:
  Extensão Aproximada: 3.337 metros lineares
  R$ 1.082,757,00
  Construção de estações elevatórias:
  R$ 130.000,00

## Slide 21
PROPOSTA DE SOLUÇÕES – VALORES
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Implantar ETE
Resumo:
  Parcelamento em 26 vezes: R$ 92.590,65
  Valor por unidade: R$ 4.384,99
  Valor mensal por unidade: R$ 168,65
  Valor total: R$ 2.407.357,00
  Manutenção pós-implantação:
  Será o valor da taxa de água de cada unidade
  Exemplo:
    Consumo de R$ 30,00 – taxa de manutenção R$ 30,00
    Consumo de R$ 5,00 – taxa de manutenção R$ 5,00

## Slide 22
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS

## Slide 23
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  Obrigado!