## Slide 1: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS Fossas Sépticas
Abril/2025

## Slide 2
Assuntos
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Situação atual
Mapeamento
Apresentação dos Fornecedores
Propostas orçamentárias dos fornecedores
Ações a serem realizadas

## Slide 3
Cenário atual
O problema apresentado
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Derrame do excedente de fossa em diversos pontos do condomínio
Reclamação constante de moradores
Odores e mal cheiro
Insetos
...

## Slide 4
Sobrecarga do sistema de esgoto do condomínio
Mapeamento
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Foram identificada diversas fossas em estado de saturação
Foram identificadas ligações da drenagem de águas pluviais para a rede de esgoto, sobrecarregando o sistema:
  A rede de esgoto não possui estrutura para receber o volume das águas de chuva e, com a sobrecarga, o material coletado não tem por onde sair, retornando para as residências ou rompendo a rede.
Foi verificado que o terreno na parte debaixo do condomínio já atingiu a sua capacidade de drenagem, estando assim também saturado em razão da quantidade de chuvas, não conseguindo absorver e filtrar a água que, em teoria, deveria fluir nos sumidouros.

## Slide 5
Objetivo
Fornecedores
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Foram contatos fornecedores para analisar situação atual, objetivando propor soluções, para:
  Mapear os problemas.
  Apresentar soluções e propostas orçamentárias.
Fornecedores contatados:
  Inset Lar – Dedetizadora e desentupidora
  Sr. Lindolfo (que já fez fossas aqui no condomínio)
  DCO – Engenharia de processos
  Sr. Maicon - Técnico (DCO)
  Sr. Danillo Souza Santos – Engenheiro Civil

## Slide 6
Inset Lar
Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Produtos do contrato:
Produto | Prazo | Local | Valor | Excedente
Termonebulizador (Fumace) | 120 dias | Área comum, caixas de gordura e passagens em 510 unidades | R$ 2.744,56 | 
 | 3 x ao ano |  |  | 
 | 4 em 4 meses |  |  | 
Desratização | Mensal | Ára A&B, parque aquatico, portaria e áreaa administrativa |  | 
Sucção de fossas | Limitado a 5 mensais | Não informado | R$ 2.600,00 | R$ 520,00
Caminhão toco (menor) |  |  |  | 
Limpeza higienização caixa d’água | 2 x ao ano | Área A&B | R$ - | 
Caixas PPI´s porta ratos | Não informado | Conforme necessidade - Sem valor informado |  | 
Valor mensal: |  |  | R$ 5.344,56 | 
Valor Anual: |  |  | R$ 64.134,72 | 
Sucção de fossa: R$ 2.600,00 mensal ou R$ 31.200,00 anual

## Slide 7
Inset Lar
Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Reunião com representante da empresa para configurar melhor as datas de coleta de escoto:
Mudanças:
  De:
    Contrato prevê 60 coletas anuais
    São acionados pelo condomínio
  Para:
    Coletas semanais, sem necessidade de acionamento (cronograma).
      Períodos de baixa rotatividade: 01 coleta semanal obrigatoriamente.
      Períodos de alta rotatividade: 02 coletas semanais obrigatoriamente.
    Maior controle: seguindo cronograma atualizado e maior fiscalização.

## Slide 8
Sr. Lindolfo
Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Proposta apresentada:
  Fossa 01: Refazer a fossa, perfurando o terreno com as dimensões de 6m x 6m x 3m. Material: manilhas e pedras tapiocan – R$ 17.000,00
  Fossa 02: Refazer a fossa, perfurando o terreno com as dimensões de 5m x 5m x 4m. Material: manilhas e pedras tapiocan – R$ 18.400,00
  Fossa 03: Refazer a fossa, perfurando o terreno com as dimensões de 1m x 5m x 4m. Material: perfuração manual com instalação de manilhas e pedras tapiocan – R$ 5.000,00
  Observação: A perfuração com retroescavadeira não está inclusa no orçamento apresentados.

## Slide 9
DCO – Engenharia de processos
Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Proposta apresentada:
  Comodato e Manutenção em Estação de tratamento de esgoto (E.T.E)
    Valor mensal por estação: R$ 1.900,00
    Necessário pelo menos 3 estações.
    Tudo por conta da DCO, inclusive responsabilidade técnica.

## Slide 10
DCO – Engenharia de processos
Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Proposta apresentada:
  Venda de Estação de tratamento de esgoto (E.T.E)
    Instalação do Sistema completo com bombas e equipamentos utilizados
    Valor do investimento: R$ 120.000,00 por unidade de estação de tratamento instalada nos sumidouros.
    Necessário pelo menos 3 estações.
    Necessário contrato de manutenção mensal, ou
    Necessário equipe especializada em manutenção e responsável técnico capacitado.

## Slide 11
Sr. Danillo Souza Santos – Engenheiro Civil
Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  Proposta de execução de uma fossa Séptica com Sumidouro como complementar ao lado das já existentes:
    Fossa no Pitangueiras atrás da portaria de entrada: R$ 4.372,10
    Fossas sumidouro e 01 Fossa séptica no Pitangueiras ao lado da APP: R$ 10.930,24
    Fossas sumidouro e 01 Fossa séptica próximo ao Pitangueira 25: R$ 4.372,10
    Fossas sumidouro e 01 Fossa séptica próximo ao Gardênia 24: R$ 4.372,10
  TOTAL: R$ 24.046,52

## Slide 12
Sr. Danillo Souza Santos – Engenheiro Civil
Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  Proposta de execução de fossa individualizada do item 1 nas quadras criticas e construção de fossa complementar onde não apresenta saturação conforme vistoria realizada.
  Unidades Remanescentes não atendidas pela proposta 01
    Valor unitário: R$ 2.186,05
    Valor total: R$ 1.068.977,23
  Podendo ser executadas as individualizações, sendo 20 mensais:
    Valor unitário: R$ 2.186,05
    Valor total mensal: R$ 43.720,95
  Acrescido do valor do item 01: R$ 20.046,52

## Slide 13
Sr. Danillo Souza Santos – Engenheiro Civil
Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  Proposta de individualização sanitária global do condomínio, confeccionando 01 fossa por unidade
  Construção de unidades por mês
    Valor unitário: R$ 2.186,05
    Valor total mensal: R$ 43.720,95
    Valor total : R$ 1.224.186,630
  Podendo ser executadas as individualizações, sendo 20 mensais:
    Valor unitário: R$ 2.186,05
    Valor total mensal: R$ 43.720,95